## Slide 1
高速以太网接口芯片，是一个I/O接口。s3c2440没有集成以太网接口，所以要想使s3c2440具备以太网的功能，就必须扩展网卡接口。在这里，我们外接DM9000，使其可以与以太网相连接。
支持8位， 16位接口访问内部存储器。通过芯片引脚EEDO和WAKEUP的复位值设置支持的处理器类型
集成MAC控制器，一般处理接口，一个10/100M自适应的PHY和 4K双字SRAM
支持4个通用输入输出口（GPIO）
DM9000A

## Slide 2
DM9000A包含一系列控制状态寄存器，字节对齐，在硬件或软件复位时被设置成初始值。DM9000对外来说只有两个端口——地址口和数据口，地址口用于输入内部寄存器的地址，而数据口则完成对某一寄存器的读写。其他控制和状态寄存器的访问需要：
（1）将寄存器的地址写到CMD端口；
（2）从DATA端口读写寄存器中的数据；
DM9000的CMD引脚用来区分这两个端 口，当CMD引脚为0时，DM9000
的16位数据线上传输的是寄存器地址，当CMD引脚为1时，传输的是读
写数据。
CMD接线 &内部寄存器读写

## Slide 3
片选信号CS & 基地址
图中片选信号CS接的是nGCS3,对应BANK3,所以基地址为0X1800_00000,这个其实也可以接nGCS4,只需要将端口基地址改成0x2000_00000即可
满足总线地址需要首先在 BANK3里面, 即高五位（这样 CS3才能自动选中），其次满足CMD为0（传送寄存器地址）或 1（传送数据）就可以了，满足这两个条件地址随便设。
图中的CMD接到了LADDR2，LADDR2也可以改成其他线。

## Slide 4
DM9000A与网络的连接由接收信号线RXI+、RXl和发送信号线TXO+、TXO.通过隔离变压器与以太网水晶接头RJ8_ 45相连。 隔离变压器的主要作用是将嵌入式系统与外部线路相隔离，防止干扰和烧坏元器件,实现带电的插拔功能
隔离变压器

## Slide 5
DM9000内部有一个SRAM用于接受和发送数据缓存。当需要连续发送或接收数据时，我们需要分别把DM9000寄存器MWCMD或MRCMD赋予数据端口，这样就指定了SRAM中的某个地址，并且在传输完一个数据后，指针会指 向SRAM中的下一个地址，从而完成了连续访问数据的目的。但当我们在发送或接受一个数据后，指向SRAM的数据指针不需要变化时，则要把MWCMDX或 MRCMDX赋予数据端口。
接收数据略显复杂，因为它是有一定格式要求的
首字节如果为0x01，则表示这是一个可以接收的数据 包；如果为0x0，则表示没有可接收的数据包。
第二个字节为数据包的一些信息，它的高 字节的格式与DM9000的寄存器RSR完全一致。
第三个和第四个字节为数据包的长度。
后面的数据就是真正要接收的数据了
任务6的代码
初始化
即给一系列寄存器赋值,读写步骤见之前
发送&接收数据