## Slide 1
汇报人：郭涵伟
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY
3. NOR FLASH设计

## Slide 2
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
NOR

## Slide 3
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
AM29LV800BB-90EC
容量：512 K x 16-Bit
电源：2.7-3.6v
响应时间：90ns
封装模式：48引脚标准TSOP

## Slide 4
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
AM29LV800BB-90EC与S3C2440接线
#BYTE引脚接高电位，NOR以字（16位）寻址
NOR接在2440的BANK0，片选引脚接GSC0
由于2440以字节寻址，NOR以字（16位）寻址存放指令，故不需要LADDR0该条地址线，将地址线错位相连。
数据线对应连接

## Slide 5
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
AM29LV800BB-90EC
设备总线操作
扇区划分

## Slide 6
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
AM29LV800BB-90EC
命令时钟周期

## Slide 7
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
E28F128J3A150
容量：128MBit
电源：2.7-3.6v
响应时间：25ns/Byte
封装模式：56引脚标准TSOP

## Slide 8
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
E28F128J3A150与S3C2440接线
#BYTE引脚接高电位，NOR以字（16位）寻址
NOR接在2440的BANK0，片选引脚CE0接GSC0
E28F128J3A150的A1相当于其他ROM的A0，故对位连接。数据线对应连接

## Slide 9
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
E28F128J3A150
设备总线操作
分区

## Slide 10
AM29LV800BB-90EC
E28F128J3A150
E28F128J3A150
命令时钟周期