## Slide 1
高速以太网接口芯片。s3c2440没有集成以太网接口，所以要想使s3c2440具备以太网的功能，就必须扩展网卡接口。在这里，我们外接DM9000，使其可以与以太网相连接。
支持8位， 16位接口访问内部存储器。通过芯片引脚EEDO和WAKEUP的复位值设置支持的处理器类型
集成MAC控制器，一般处理接口，一个10/100M自适应的PHY和 4K双字SRAM
支持4个通用输入输出口（GPIO）
可选择1：1 YL18-2050S,YT37-1107S 或5：4变压比例的变压器降低格外功率
兼容3.3v和5.0v输入输出电压
支持使用10MBps下3类、4类、5类非屏蔽双绞线和100MBps下5类非屏蔽双绞线。
DM9000A

## Slide 2
DM9000（A）包含一系列控制状态寄存器，字节对齐，在硬件或软件复位时被设置成初始值。DM9000对外来说只有两个端口——地址口和数据口，地址口用于输入内部寄存器的地址，而数据口则完成对某一寄存器的读写。其他控制和状态寄存器的访问需要：
（1）将寄存器的地址写到CMD端口；
（2）从DATA端口读写寄存器中的数据；
DM9000的CMD引脚用来区分这两个端 口，当CMD引脚为0时，DM9000
的16位数据线上传输的是寄存器地址，当CMD引脚为1时，传输的是读
写数据。
CMD接线 &内部寄存器读写

## Slide 3
LADDR2 & 偏移地址
图中的CMD接到了LADDR2。首先满足总线地址需要首先在 BANK43里面（这样 CS43才能自动选中），其次满足最后四位为 0（传送寄存器地址）或 4（传送数据）就可以了，满足这两个条件地址随便设。
片选信号CS & 基地址
图中片选信号CS接的是nGCS3,对应BANK3,所以基地址为0X1800_00000,这个其实无所谓，可以接任意nGSC,只需要将端口基地址改动一下即可

## Slide 4
DM9000A与网络的连接由接收信号线RXI+、RXl和发送信号线TXO+、TXO.通过隔离变压器与以太网水晶接头RJ8_ 45相连。 隔离变压器的主要作用是将嵌入式系统与外部线路相隔离，防止干扰和烧坏元器件,实现带电的插拔功能
隔离变压器
中断
DM9000的数据中断引脚INT是连接到s3c2440的外部中断7 (EINT7)引脚上的

## Slide 5
DM9000内部有一个SRAM用于接受和发送数据缓存。当需要连续发送或接收数据时，我们需要分别把DM9000寄存器MWCMD或MRCMD赋予数据端口，这样就指定了SRAM中的某个地址，并且在传输完一个数据后，指针会指 向SRAM中的下一个地址，从而完成了连续访问数据的目的。但当我们在发送或接受一个数据后，指向SRAM的数据指针不需要变化时，则要把MWCMDX或 MRCMDX赋予数据端口。
接收数据略显复杂，因为它是有一定格式要求的
首字节如果为0x01，则表示这是一个可以接收的数据 包；如果为0x0，则表示没有可接收的数据包。
第二个字节为数据包的一些信息，它的高 字节的格式与DM9000的寄存器RSR完全一致。
第三个和第四个字节为数据包的长度。
后面的数据就是真正要接收的数据了
任务6的代码
初始化
即给一系列寄存器赋值,读写步骤见之前
发送&接收数据